8口千兆+2个千兆SFP口

工业级以太网交换机

用户手册

版本1.0 | 2018/4/25

目录

1 产品简介	1

1.1 产品概述	1

1.2 性能特征	1

1.3 交换机面板说明	2

1.3.1 交换机前面板	2

1.3.2 交换机左面板	3

1.3.3 交换机后面板	3

1.4 物品清单	4

2 产品安装与连接	5

2.1 安装交换机	5

2.1.1 导轨安装	5

2.1.2 给交换机上电	6

2.2 连接计算机（NIC）到交换机	7

附录:产品规格	8

# 1 产品简介

感谢您购买此款以太网交换机，在安装和使用本产品之前，请仔细阅读本手册，以便正确快速安装及充分使用这款产品。

## 1.1 产品概述

这是一款全千兆非管型工业级以太网交换机产品，提供8个10/100/1000Mbps自适应端口和2个100/1000Mbps SFP光口，所有端口支持线速转发。该交换机前面板提供简单易懂的LED指示灯，使您可以快速判断交换机的工作状态，帮助诊断网络故障。此产品专为严劣的工业环境所设计，支持双路DC12~48V宽范围电源冗余输入；IP40防护等级的全金属机壳设计；DNI导轨安装；端口共模浪涌保护可达6KV；工作温度范围-40~75℃，可以满足工业自动化控制的特殊需求。

## 1.2 性能特征

- 兼容IEEE802.3i，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3x，IEEE802.3z以太网标准；

- 8个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持自动翻转功能（Auto MDI/MDIX）；

- 2个100/1000Mbps光纤端口；

- 支持IEEE802.3x全双工流控功能和半双工背压流控功能；

- 4K自动学习和自动老化的MAC地址表；

- 简单易懂的LED指示端口的链接、数据传输状况；

- 双路DC12~48V宽范围电源冗余输入；

- 电源断电告警通知（1路继电器输出，电流负载能力1A@24VDC）；

- 金属机壳设计，支持IP40防护等级和DNI导轨安装；

- 共模6KV端口浪涌保护

## 1.3 交换机面板说明

### 1.3.1 交换机前面板

交换机的前面板由8个10/100/1000Mbps的RJ-45端口， 2个100/1000Mbps SFP端口和一系列LED指示灯构成，如下图1所示。

图1 交换机前面板

10/100/1000Mbps自适应RJ-45端口（1-8）：

交换机的1-8端口均支持10/100/1000Mbps带宽的设备连接。每个端口对应一组Link/ACT指示灯。

2个SFP端口（SFP1，SFP2）：

交换机有2个独立的SFP口，支持100/1000Mbps的SFP连接。SFP端口对应SFP指示灯。

LED 指示灯：

交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视，指示灯面板。下表描述了交换机的每个指示灯的详细指示说明。

| 指示灯 | 面板标识 | 状态 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 以太网端口指示灯 (1-8) | Link/Act | 指示灯灭 | 端口未Link |
|  |  | 绿色常亮 | 端口有Link上，但没有数据传输 |
|  |  | 绿色闪烁 | 端口有Link上，并且有数据传输 |
| SFP端口指示灯 | SFP1，SFP2 | 指示灯灭 | 对应光纤端口未连接 |
|  |  | 绿色常亮 | 对应光纤端口已连接 |
|  |  | 绿色闪烁 | 对应光纤端口已连接并收发数据 |
| PWR指示灯 | PWR | 指示灯灭 | 系统没有通电或通电异常 |
|  |  | 绿色常亮 | 系统有正常通电 |

### 1.3.2 交换机左面板

交换机左面板由1个可插拔的6针接线端子和接线柱组成，如下图2所示：

图2 交换机左面板

可插拔的6针接线端子：

外置双冗余DC12~48V宽范围电源输入。

接地柱：

请使用导线接地，用于雷击保护。

### 1.3.3 交换机后面板

交换机后面板由1个导轨座组成，如下图3所示：

图3 交换机左面板

导轨座：

支持导轨安装。

## 1.4 物品清单

打开交换机的包装盒，盒内应包括以下产品和附件：

- 一台 8口千兆 + 2个千兆SFP口工业级以太网交换机

- 一本用户手册

注：打开产品包装后，若发现以上产品和附件有丢失或损坏，请及时与经销商联系。

# 2 产品安装与连接

## 2.1 安装交换机

请按照下面的说明进行安装，避免不正确的操作造成设备损坏和安全威胁：

- 把交换机的导轨座扣入在固定的轨道上；

- 确保交换机连接的输入直流电源满足交换机的电压范围；

- 为了保持交换机远离电火花，请不要打开交换机的外壳，即使在不通电的情况下；

- 确保有足够的通风空间给交换机散热；

### 2.1.1 导轨安装

安装步骤：

(一）将交换机的导轨座的下端扣入固定轨道。

图4

（二）再轻轻地把导轨座扣入轨道

图5

### 2.1.2 给交换机上电

该款交换机上左面板提供6针接线端子，其中直流电源输入支持冗余电源输入功能，提供 PWR1 和 PWR2 两对输入端子，可以单个使用，也可以外接两套独立的直流电源供电系统，使用两对端子同时引入设备，在任何一套电源系统出现故障时，设备可以不间断正常运行，提高了网络运行的可靠性。电压输入范围为12～48VDC。

该交换机是通过外置双冗余DC12~48V宽范围电源输入供电。将外置双冗余DC12~48V宽范围电源接入到可插拔的6针接线端子上，检查电源指示灯是否亮，如果电源指示灯亮，表明电源连接成功。

注意：DC电源输入负极不能与接大地的地线相连。

以下是接线端子接线示意图如下：

图6

## 2.2 连接计算机（NIC）到交换机

请将网卡插入电脑，安装网卡驱动程序后，请将双绞线的一端连接到您的电脑，另一端将连接到交换机的任意RJ-45口上，交换机和电脑连接距离最大支持100米。一旦连接成功，设备正常上电，则相对应的交换机Link/ACT状态指示器灯工作。

# 附录:产品规格

| 硬件规格 |
| --- |
| 标准与协议 | IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z |
| 接口 | 8个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 2个100/1000Mbps SFP接口 |
| 网络媒介 | 10Base-T：3类或3类以上UTP 100Base-TX：5类UTP 1000Base-T：超5类UTP 1000Base-SX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m) 1000Base-LX:62.5μm/50μm MMF(2m~550m)Or 10μm SMF（2m~5000m） |
| 传输方式 | 存储转发 |
| MAC地址容量 | 4K |
| 交换容量 | 20Gbps |
| 包转发率 | 14.88Mpps |
| 包缓存 | 1.75Mbit |
| 巨型帧 | 9600Bytes |
| 指示灯 | 每台 | PWR（绿色） |
|  | 每端口 | Link/Activity（绿色）（RJ45端口） SFP （绿色）（SFP端口） |
| 电源 | 双路冗余DC12~48V输入 |
| 外形尺寸（L×W×H） | L190*W100*H28mm |
| 使用环境 | 工作温度: -40℃~75℃ 存储温度: -40℃~85℃ 工作湿度: 5%~95% RH 无凝结 存储湿度: 5%~95% RH 无凝结 |